## Slide 1: Práctica 4B. Señales electrohisterográficas (eHg): Análisis y parametrización
Profesores (Departamento Ingeniería Electrónica):
Gema Prats Boluda (geprabo@eln.upv.es)
Yiyao Ye Lin (yiye@eln.upv.es)

## Slide 2
Introducción
  Parto prematuro
    Es la complicación más habitual en obstetricia
    En USA, 12.7% son partos prematuros (<37 wog)
      2% muy prematuros (<32 wog)
    Asociado al 85% de la mortalidad infantil, y al 50% de los desórdenes neurológicos infantiles
    Supone prolongadas estancias hospitalarias, y un coste económico muy elevado
73
54
41
32
9
63
85
82
85
23
24
25
26
27
Edad gestacional sem.
0
20
40
60
80
100
%
Mortalidad
Supervivencia sin secuelas moderadas o severas
Prematuridad extrema H.U. La FE. 2000 – 2004

## Slide 3
Introducción
Monitorización de la Dinámica Uterina [Garfield, 2007]
  Presión Intrauterina
    Medida directa y precisa
    ‘Libre’ de interferencias fisiológicas
    Necesaria ruptura de membranas
Gold Stándard

## Slide 4
Introducción
Monitorización de la Dinámica Uterina [Garfield, 2007]
  TOCO externo
    Medida no-invasiva
    Permite determinar ritmos contracciones
      Afectado por movimientos del feto o madre
      Influencia de presión al colocar la sonda
    No se distinguen contracciones efectivas de no-efectivas

## Slide 5
Adquisición de datos
Monitorización de la Dinámica Uterina [Garfield, 2007]
  Electrohisterograma (EHG): actividad eléctrica uterina en superficie
    Medida no-invasiva
    Permite determinar ritmos contracciones
      Afectado por movimientos del feto o madre
    SI se distinguen contracciones efectivas de no-efectivas

## Slide 6
Introducción
  Evolución a lo largo del embarazo
  Cambios fisiológicos en las señales EHG
     Amplitud
     Duración de contracciones
     nº de CT/h (0.5-6 CT/h durante el embarazo vs. Máximo de 18 CT/h durante el parto)
    Desplazamiento del contenido espectral hacia altas frecuencias

## Slide 7
Adquisición de datos
  Registro simultáneo de la presión intrauterina y la actividad eléctrica del útero en superficie e interno [Buhischi 1996]
   Amplitud, contracciones más intensas
   nº de CT/h, contracciones regulares durante el parto
Uterus
Surface
Intrauterine pressure
Induced by ZK 98299

## Slide 8
Adquisición de datos
Frecuencia dominante FWH (Hz)
EHG está compuesto por Fast Wave Low (FWL-asociado a la propagación) y Fast Wave High (FWH-asociado al ratio de disparo de los potenciales de acción)
Desplazamiento del contenido espectral hacia altas frecuencias [J. Terrien 2009]

## Slide 9
Adquisición de datos
Adquisición de datos
  Registro simultáneo de EHG y TOCO realizado por Grupo Bioelectrónica (Ci2B)
  Mujeres sanas con embarazos simples y una edad gestacional estimada entre 37-42 semanas
  5 registros de EHG adquiridos en anteparto (no dan lugar al parto en 24 horas) y 5 registros adquiridos en intraparto (parto en menos de 24 horas)
Amplificación
Filtrado
DAQ
Visualización y almacenamiento de datos
fm=500 Hz
Lead | M1 | M2
t0 |  | 
t1 |  | 
t2 |  | 
. |  | 
. |  | 
tn |  | 
Columna: 1 2
Ctseg_id.txt contiene la información sobre el inicio y final de las contracciones.

## Slide 10
Introducción
Paso 1: Leer la señal de EHG y el registro de TOCO mediante el comando “load”
Paso 2: Lectura del fichero de segmentación de las contracciones asociados al identificador de la paciente Ctseg_id.txt mediante el comando “importdata”.
Paso 3: Preprocesado de la señal EHG.
M1 crudo
Diezmado
HPF
LPF
M2 crudo
Diezmado
HPF
LPF
Bip=M1p-M2p
M1p
M2p
Diezmado
Diezmado

## Slide 11
Introducción
X(10000)
X(9977)
X(9976)
…
X(25)
X(2)
X(1)
…
X(50)
X(27)
X(26)
…
…
La variable X(n) contiene 20 s de señal EHG=10000 muestras
Y(400)
Y(1)
Y(2)
…
Promediar
Promediar
Promediar
Señal original de 569500 muestras
Señal diezmada de 22780 muestras
Paso 3a: Diezmado de la señal EHG en cruda (M1 y M2) para reducir la frecuencia de muestreo de 500 Hz a 20 Hz. En concreto, se calculará el promedio de cada N datos (N=25 muestras) para obtener el diezmado suavizado.
Cómo implementarlo?

## Slide 12
Introducción
Paso 3a: Diezmado de la señal M1 y M2 para reducir la frecuencia de muestreo de 500 Hz a 20 Hz. En concreto, se calculará el promedio de cada N datos (N=25 muestras) para obtener el diezmado suavizado.
Se realizará el diezmado de la señal EHG con un tamaño múltiplo de 25. i.e, si la señal EHG contiene 569920 muestras (22796.8 segundos), se descarta los últimos 0.8 segundos de señal. Pueden utilizar el comando ‘floor’ o ‘fix’.
Bucle ‘for’ o bucle ‘while’. Promedio de cada 25 muestras hasta la última muestra de la señal EHG.
Utilice el comando ‘reshape’ para reorganizar los datos en formato matriz
Utilice el comando ‘downsample’ para reorganizar los datos en formato matriz.
X(10000)
X(9977)
X(9976)
…
X(25)
X(2)
X(1)
…
X(50)
X(27)
X(26)
…
…
La variable X(n) contiene 20 s de señal EHG=10000 muestras
Y(400)
Y(1)
Y(2)
…
X(10000)
X(9977)
X(9976)
…
X(25)
X(2)
X(1)
…
X(50)
X(27)
X(26)
…
…
…
…
…
Comando ‘reshape’ o ‘downsample’
Promedio de cada columna
La señal diezmada Y(k)=400 muestras

## Slide 13
Bip=M1p-M2p
Introducción
Paso 3b: Realice el filtro paso banda de la señal diezmada M1 y M2 mediante el filtro paso alto y paso bajo en cascada. (Orden 5 de tipo Butterworth).
Pueden utilizar el comando ‘butter’ para diseñar el filtro digital de orden N y de una determinada frecuencia de corte Wn normalizada respecto a la mitad de la frecuencia de muestreo (0<Wn<1). En nuestro caso, fm=20 Hz, Wn=1 equivale a una frecuencia de corte de 10 Hz. Utilice el comando ‘filtfilt’ para realizar el filtro de fase cero de la señal.
f (Hz)
4
f (Hz)
0.1
M1 crudo
Diezmado
HPF
LPF
M2 crudo
Diezmado
HPF
LPF
M1p
M2p
HPF
LPF
HPF
LPF
Bip=M1p-M2p
Paso 3c: Calcule la señal bipolar (Bip) como la señal diferencial entre la señal M1 y M2 preprocesada, y elimine el nivel de continua de la señal bipolar.
Notes: En general, para un total de registro L, tamaño de ventana N, solapamiento S
Hay 1 ventana de análisis para los primeros N segundos del registro, y del registro restante, habrá una ventana de análisis para (N-S) segundos

## Slide 14
Introducción
Paso 4: Para cada contracción contenida en el registro, se obtiene el segmento de la señal bipolar asociada a las contracciones (CT) y se calcula una serie de parámetros de EHG:
Si el segmento de la señal extiende más allá del tamaño de vector, analice la señal hasta la última muestra.
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
Contracciones artefactadas
no analizables
Energy: Area debajo de curva de CT2
p3. Energía en el dominio temporal
p1. Duración de la contracción
p2. Valor eficaz de la señal (RMS)

## Slide 15
Introducción
Paso 4: Para cada contracción contenida en el registro, se obtiene el segmento de la señal bipolar asociada a las contracciones (CT) y se calcula una serie de parámetros de EHG:
Utilice la función “EHGparameter” para obtener los parámetros espectrales (p4-p10) a partir de la densidad espectral de potencia (PSD)
p4. Frecuencia media (MF): centroide donde está centrada la PSD
DF1
DF2
p5. Frecuencia dominante en el rango de 0.2 y 1 Hz (DF1)
p6. Frecuencia dominante en el rango de 0.34 y 1 Hz (DF2)
MF
CTi
Análisis espectral
Periodograma
PSD

## Slide 16
Introducción
Paso 4: Para cada contracción contenida en el registro, se obtiene el segmento de la señal bipolar asociada a las contracciones (CT) y se calcula una serie de parámetros de EHG:
Utilice la función “EHGparameter” para obtener los parámetros espectrales (p4-p10) a partir de la densidad espectral de potencia (PSD)
p7-9. Energía por subbandas de frecuencia: NE1 (0.2-0.34 Hz), NE2 (0.34-0.6 Hz), NE3 (0.6-1 Hz): Porcentaje de energía en un determinado rango de frecuencia respecto a la energía total (0.2-1 Hz)
p10. H/L ratio: Energía de altas frecuencias en el rango de 0.34 y 1 Hz respecto a la energía de baja frecuencia (0.2-0.34 Hz)
NE1
NE2
NE3

## Slide 17
Introducción
Paso 4: Para cada contracción contenida en el registro, se obtiene el segmento de la señal bipolar asociada a las contracciones (CT) y se calcula una serie de parámetros de EHG:
p11. Calcule el ratio de la frecuencia dominante en el rango de 0.34 y 1 Hz y la duración de la contracción (DF2/D ratio).
Sólo es necesario guardar los parámetros de EHG estimados de cada contracción, no guarden los segmentos de señal EHG asociados a cada contracción.
Paso 5: Calcule el valor mediana de los parámetros de EHG de las M contracciones de cada paciente

## Slide 18: GRACIAS POR SU ATENCIÓN