## Slide 1: Práctica 2. Señales electrocardiográficas (ECG) I: Algoritmos de detección de la onda R, obtención del latido promedio, del ritmo cardiaco y su variabilidad
Profesores (Departamento Ingeniería Electrónica):
Gema Prats Boluda (geprabo@eln.upv.es)
Yiyao Ye Lin (yiye@eln.upv.es)

## Slide 2
Introducción
Electrocardiograma (ECG): actividad eléctrica originada en las células cardiacas.

## Slide 3
Introducción
Estándar de ECG: 12-derivaciones
Eithoven’s triangle

## Slide 4
Introducción
Estándar de ECG: 12-derivaciones

## Slide 5
Introducción
ECG y las patologías

## Slide 6
Introducción
Raw ECG
LPF
HPF
Differentiator
Squarer
Moving Integration
LPF
f (Hz)
15
HPF
f (Hz)
5
Algoritmo Pan Tompkins
Raw ECG
Band pass filter

## Slide 7
Introducción
Algoritmo Pan Tompkins
Differ
Squarer
Differentiator
Raw ECG
LPF
HPF
Differentiator
Squarer
Moving Integration
Moving Integration, T=150 ms
Moving integration
Notes: Negro: noise peak
Rojo: signal peak
Verde: Threshold I1

## Slide 8
Introducción
Algoritmo Pan Tompkins
Fiducial points detection (RP=200 ms) (adaptive dual-Thresholds)
Raw ECG
LPF
HPF
Differentiator
Squarer
Moving Integration
- For both band pass filtered signal and integrated signal
- QRS complex using the second threshold
¿QRS in the time 1.66 of average RR interval?
QRS complex if Threshold F2 is applied?
NO
Signal peak
Possible missed beats
Noise peak
Decision rule
Notes: El chequeo de si encontramos QRS complex utilizando el umbral F2 se realiza no sólo en señal integrada, sino también en señal filtrada.
For irregular heart rates, the first threshold of each set is reduced by the half so as to increase the detection sensivitity and to avoid missing beats:
Threshold F1=0.5·Threshold F1
Intervalo RR promedio de los 8 últimos latidos,

## Slide 9
Introducción
Algoritmo Pan Tompkins
Fiducial points detection (RP=200 ms) (adaptive dual-Thresholds)
Raw ECG
LPF
HPF
Differentiator
Squarer
Moving Integration
Check if is a valid QRS complex o a T wave
Actualize average RR interval
Regular beat
Sudden changes
RR[200, 360 ms]?
SI
- For both band pass filtered signal and integrated signal
- QRS complex using the second threshold
¿QRS in the time 1.66 of average RR interval?
QRS complex if Threshold F2 is applied?
NO
Possible missed beats
Decision rule
Notes: El chequeo de si encontramos QRS complex utilizando el umbral F2 se realiza no sólo en señal integrada, sino también en señal filtrada.
For irregular heart rates, the first threshold of each set is reduced by the half so as to increase the detection sensivitity and to avoid missing beats:
Threshold F1=0.5·Threshold F1
Intervalo RR promedio de los 8 últimos latidos,

## Slide 10: Base de datos
Lead | I | II | III | AVR | AVL | AVF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6
t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
tn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Amplificación
Filtrado
DAQ
Visualización y almacenamiento de datos
fm=1000 Hz
Columna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PTB Diagnostic ECG database (Physionet)
  549 registros realizados en 290 sujetos (209 hombres y 81 mujeres)
  ECG estándar de 12 derivaciones (sujeto en reposo)
Objetivo: Ensayar y analizar el efecto de los distintos parámetros del algoritmo Pan-Tompkins para la identificación de la onda R.
Notes: Los sensores de proximidad capacitivos se diseñan para trabajar generando un campo electrostático y detectando cambios en dicho campo a causa de un objeto que se aproxima a la superficie de detección. Puede detectar tanto objetos metálicos como objetos no metálicos. La detección se realiza sin contacto.
Antes de comenzar la prueba, el examinador prepara la ruta o camino para el examen, la fija al suelo con cinta de enmascarar, cuidando que no se deslice y genere sensación de inestabilidad al usuario en el momento de caminar sobre ella. Se le pide al usuario que camine sobre la ruta antes de iniciar la prueba para familiarizarlo con el terreno.

## Slide 11: GRACIAS POR SU ATENCIÓN